报告编号：忻环东监字（2023）070号

检验检测报告

项目名称：城市集中式生活饮用水水源地水质监测

委托单位：        忻州市生态环境局

单位名称：忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心

报告日期：       2023年 12月 15日

注 意 事 项

- 报告无我单位“监（检）测专用章”或监（检）测单位公章无效。

2、复制报告未重新加盖我单位“监（检）测专用章”或监（检）测单位公章无效。

3、报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。

4、对监（检）测报告若有异议，应于收到报告十五日内向监（检）测单位提出。

5、委托检测仅对送检样品负责。

6、需要退还的样品及其包装物可在收到报告十五日内领取。逾期不领者，视弃样处理。

.

地址：忻州市开发区汾源街忻州市生态环境局501室

邮编：034000

邮箱：dbjczx501@163.com

忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心

检测报告

报告编号：忻环东监字（2023）070号                                       第1页共4页

| 样品名称 | 饮用水 | 采样点位 | 原平市西镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受测单位 | 原平市西镇 城市集中式饮用水水厂 | 受测单位 地址 | - |
| 委托单位 | 忻州市生态环境局 | 采样日期 | 2023年12月7日 |
| 样品数量 | （24×250ml）（1×1000ml） × 1点位 | 接样日期 | 2023年12月7日 |
| 样品描述 | 液态、无色、无味、清澈 | 分析日期 | 2023年12月7日-14日 |
| 监测类别 | 城市集中式生活饮用水 水质监测 | 采样人员 | 郭晋娟、刘天梅、聂瑞芳 |
| 监测依据 | GB/T5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》 | 执行标准 | - |
| 样品编号 | 西镇自来水厂DX-20230316-1-001 |
| 检测项目及 依据 | 见附表1 |
| 主要仪器 设备及编号 | 见附表2 |
| 检测结论 | 检测结果为实测值 |
| 测试环境 | 温度：23 （℃）； 湿度：30（%RH） |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 | - |
| 录 入 | 贾晓南 | 校 对 | 张素珍 | 打印日期 | 2023年12月15日 |

报告编号：忻环东监字（2023）070号                                          第2页共4页

监（检）测 报 告（续页）

| 序号 | 样品编号 | 监（检）测项目 | 单位 | 标准规定 | 监（检）测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DX-20231207-1-001 | 色度 | 度 | - | ＜5 |  |
| 2 |  | 嗅和味 | - |  | 无 |  |
| 3 |  | 肉眼可见物 | - |  | 无 |  |
| 4 |  | 浑浊度 | NTU | - | 3 |  |
| 5 |  | pH | - | - | 7.59 |  |
| 6 |  | 总硬度 | mg/L | - | 269 |  |
| 7 |  | 溶解性总固 | mg/L |  | 378 |  |
| 8 |  | 硫酸盐 | mg/L | - | 43.3 |  |
| 9 |  | 氯化物 | mg/L |  | 12.0 |  |
| 10 |  | 锌 | mg/L | - | 0.05L |  |
| 11 |  | 挥发酚 | mg/L | - | 0.002L |  |
| 12 |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | - | 0.050L |  |
| 13 |  | 高锰酸盐指数 （耗氧量） | mg/L | - | 0.11 |  |
| 14 |  | 氨氮 | mg/L | - | 0.08 |  |
| 15 |  | 亚硝酸盐 | mg/L | - | 0.001L |  |
| 16 |  | 硝酸盐氮 | mg/L | - | 5.33 |  |
| 17 |  | 氰化物 | mg/L | - | 0.002L |  |
| 18 |  | 氟化物 | mg/L | - | 0.23 |  |
| 19 |  | 汞 | mg/L | - | 0.0001L |  |
| 20 |  | 砷 | mg/L | - | 0.01L |  |
| 21 |  | 硒 | mg/L | - | 0.0004L |  |
| 22 |  | 六价铬 | mg/L | - | 0.004L |  |
| 23 |  | 硫化物 | mg/L | - | 0.02L |  |
| 24 |  | 总大肠菌 | MPN/100mL | - | 2L |  |
| 25 |  | 菌落总数 | CFU/mL | - | 19 |  |
|  | （以下空白） |  |  |  |  |  |
| 监测 点位图 | -- |

报告编号： 忻环东监字（2023）070号                                     第3页共4页

附表1                       监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | GB/T5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 4.1 铂钴比色法 | - |
| 2 | 浑浊度 | GB/T5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 5.2 目视比浊法-福尔马肼标准 | - |
| 3 | pH | GB/T5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》8.1玻璃电极法 | - |
| 4 | 总硬度 | GB/T5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0 mg/L |
| 5 | 硫酸盐 | GB/T5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》4.3 铬酸钡分光光度法（热法） | 5 mg/L |
| 6 | 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》11.1称量法 | - |
| 7 | 锌 | GB/T5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 金属指标》锌8.1 原子吸收分光光度法. | 0.05mg/L |
| 8 | 挥发酚 | GB/T5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》挥发酚 12.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 0.002mg/L |
| 9 | 高锰酸盐指数 | GB/T5750.7-2023 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》4.1 酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L |
| 10 | 氨氮 | GB/T5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》11.1 纳氏试剂分光光度法 | 0.02mg/L |
| 11 | 亚硝酸盐 | GB/T5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》12.1 重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L |
| 12 | 硝酸盐氮 | GB/T5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》8.2 紫外分光光度法 | 0.2mg/L |
| 13 | 氰化物 | GB/T5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》7.1异烟酸吡唑酮分光光度法 | 0.002 mg/L |
| 14 | 氟化物 | GB/T5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》氟化物 6.1 离子选择电极法 | 0.2 mg/L |
| 15 | 氯化物 | GB/T5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》2氯化物 5.1 硝酸银容量法 | 1.0 mg/L |
| 16 | 六价铬 | GB/T5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 铬13.1 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 mg/L |
| 17 | 硒 | GB/T5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 10.1 氢化原子荧光法 | 0.0004 mg/L |
| 18 | 汞 | GB/T5750.6-2023 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 汞11.1 原子荧光法 | 0.0001 mg/L |
| 19 | 砷 | GB/T5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 砷9.2二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 0.01 mg/L |
| 20 | 阴离子表面活性剂 | GB/T5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》13.1亚甲蓝分光光度法 | 0.05 mg/L |
| 21 | 嗅和味 | GB/T5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》6.1嗅气和尝味法 | - |
| 22 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2023 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》4.1直接观察法 | - |
| 23 | 硫化物 | GB/T5750.5-2023 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》6.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 | 0.02 mg/L |
| 24 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 5.1多管发酵法 | 2 MPN/100ml |
| 25 | 菌落总数 | GB/T5750.12-2023 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 4.1平皿计数法 | -Cfu/ml |

报告编号： 忻环东监字（2023）070号                                     第4页共4页

附表2               监测使用主要仪器一览表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 监测因子 | 仪器编号 | 检定、校准部门 和时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可见光分光度计 | 723 | 六价铬、亚硝酸盐、 挥发酚、氨氮、 | DBYQ-981-107 | 河北乾冀检测技术服务有限公司 2023年3月27日 |
| 可见光分光度计 | 721 | 硫酸盐、（总）氰化物 | DBYQ-981-092 |  |
| 原子荧光仪 | AFS-933 | （总）砷、（总）汞、 （总）硒 | DBYQ-981-133 |  |
| 紫外分光光度计 | T6新世纪 | 硝酸盐氮 | DBYQ-981-098 |  |
| pH计 | pHBJ-260 | pH值 | DBYQ-981-140 |  |
| 离子活度计 | PXS-215 | 氟化物 | DBYQ-981-085 |  |
| 浊度仪 | WG2-313 | 浊度 | DBYQ-981-142 |  |
| 原子吸收分光光度计 | TAS-990 | （总）锌、 | DBYQ-981-032 |  |
| 恒温培养箱 | DH-420A | 总大肠菌群、菌落总数 | DBYQ-981-108 |  |
| 可见光分光度计 | 721 | 硫化物 | DBYQ-922-098 |  |

-本检测报告到此结束-